## Slide 1: 一、ETF 测试步骤

## Slide 2: 1. 系统上电 2. 串口输入命令 wifi mfgen --作用是设置标记，表明启动ETF 测试。 3. 输入命令 net on --作用是启动wifi。

## Slide 3: 4. wifi mfgtxbg <Channel> <Rate> <Power>
注意：Power 的参数范围是 -16~16，此项没有按照客户的要求实现，因为改动比较大；

## Slide 4: 5. wifi mfgtxn <Channel> <Rate> <Power>
注意：Power 的参数范围是 -16~16，此项没有按照客户的要求实现，因为改动比较大；

## Slide 5: 6. wifi mfgcarriertone <channel>
注意：默认使用6.5Mbps的速率发包，802.11n mode；

## Slide 6: 7. wifi mfgrx <channel>
注意：此时会在log 中打印出rx success 的packet 数量；

## Slide 7: 8. wifi mfgstop

## Slide 8: 二、读写Efuse 测试

## Slide 9: 1. efuse_set <data>
作用：设置32 字节长度的data 到efuse 中；
举例：
>efuse_set 12345678901234567890123456789012ss
注意：data的长度必须是32字节；而且，Efuse 只能写一次；

## Slide 10: 2. efuse_get
作用：从efuse 中读取32字节的data；
举例：
>efuse_get
log 中会打印出32 字节长度的data；

## Slide 11
Thanks.